## Slide 1: OPC UA TSN
什么是OPC UA?
OPC通信标准的核心是互通性 (Interoperability) 和标准化 (Standardization) 问题。传统的OPC技术在控制级别很好地 解决了硬件设备间的互通性问题， 在企业层面的通信标准化是同样需要的。OPC UA之前的访问规范都是基于微软的COM/DCOM技术， 这会给新增层面的通信带来不可根除的弱点。加上传统OPC技术不够灵活、平台局限等问题的逐渐凸显， OPC基金会 (OPC Foundation) 发布了最新的数据通讯统一方法 — OPC统一架构 (OPC UA)， 涵盖了OPC 实时数据访问规范 (OPC DA)、OPC历史数据访问规范 (OPC HDA)、 OPC 报警事件访问规范 (OPC A&E) 和OPC安全协议 (OPC Security) 的不同方面， 但在其基础之上进行了功能扩展。
OPC UA，是在传统OPC技术取得很大成功之后的又一个突破，让数据采集、信息模型化以及工厂底层与企业层面之间的通讯更加安全、可靠。

## Slide 2: OPC UA的优势
与平台无关，可在任何操作系统上运行
为未来的先进系统做好准备,与保留系统继续兼容
配置和维护更加方便
基于服务的技术
可见性增加
通信范围更广
通信性能提高

## Slide 3: OPC UA的主要特点
访问统一性
OPC UA有效地将现有的OPC规范 （DA、A&E、HDA、命令、复杂数据和对象类型） 集成进来，成为现在的新的OPC UA规范。 OPC UA提供了一致、完整的地址空间和服务模型，解决了过去同一系统的信息不能以统一方式被访问的问题。
通信性能
OPC UA 规范可以通过任何单一端口 （经管理员开放后）进行通信。这让穿越防火墙不再是OPC通信的路障，并且为提高传输性能， OPC UA消息的编码格式可以是XML文本格式或二进制格式，也可使用多种传输协议进行传输，比如：TCP和通过HTTP的网络服务。
服务架构 (SOA) 和非常灵活的数据交换系统， OPC UA的发展不仅立足于现在，更加面向未来。

## Slide 4: OPC UA的主要特点
可靠性、冗余性
OPC UA的开发含有高度可靠性和冗余性的设计。可调试的逾时设置，错误发现和自动纠正等新特征， 都使得符合OPC UA规范的软件产品可以很自如地处理通信错误和失败。 OPC UA的标准冗余模型也使得来自不同厂商的软件应用可以同时被采纳并彼此兼容。
标准安全模型
OPC UA 访问规范明确提出了标准安全模型， 每个OPC UA应用都必须执行OPC UA安全协议， 这在提高互通性的同时降低了维护和额外配置费用。 用于OPC UA应用程序之间传递消息的底层通信技术提供了加密功能和标记技术， 保证了消息的完整性，也防止信息的泄漏。
平台无关
OPC UA软件的开发不再依靠和局限于任何特定的操作平台。过去只局限于Windows平台的OPC技术拓展到了Linux、Unix、Mac等各种其它平台。 基于Internet的WebService

## Slide 5: TSN
AVB-Audio Video Bridging(中文“音视频桥”)是一项新的以太网标准，由IEEE 802.1任务组于2005开始制定。其中包括：带宽预留(Bandwidth Reservation Protocol)、精准时钟同步(Precision Time Protocol)、流量控制(Traffic Shaping)以及连接和控制(AVDECC)。此任务组于2012年正式更名为TSN-Time Sensitive Network即时间敏感网络。
TSN是一种企图使以太网具有实时性和确定性的新标准。这里得先提下工业以太网，如EtherCAT、PROFINET等工业以太网协议是从标准以太网协议基础上修改或增加一些特定的功能而成的。这些协议达到了工业控制系统对实时性和确定性的要求，但带宽不足、欠缺互操作性且成本昂贵，无法满足今天工业4.0时代的数据传输要求。

## Slide 6: OPC UA TSN实时通信
TSN可以用来作为OPC UA增速器,集成从ERP级到现场级的所有通讯
IT与自动化碰撞
借助OPC UA TSN,在基于IP地址的IT世界和满足硬实时要求(如powerlink)协议之间架起一座桥梁,实现SCADA系统连接、简单控制任务解决和传输带操作。所有这些任务将在2-10毫秒的范围内执行,抖动范围为几百毫秒.生产线同步
Notes: 这个系统可以实现从生产线到顶层的数据展现层的所有信息的畅通无阻,TSN技术可以扩展现有IEEE 802.1 Ethernet标准,从而实现OPC UA的时事通信.